## Slide 1
「東京電力福島第一原子力発電所事故の対処に係る研究開発」のうち環境動態研究に関する 成果の概要（令和４～６年度）
令和７年３月１０日
福島廃炉安全工学研究所
廃炉環境国際共同研究センター
研究開発評価課題

## Slide 2
３．環境回復等に関連する研究開発
第4期中長期計画における研究開発
1
(2) 環境回復に係る研究開発
「福島復興再生基本方針」（令和３年３月26 日閣議決定）等の国の政策や福島県及び地元自治体等のニーズを踏まえて、福島において住民が安全に安心して生活する環境を整備するために必要な環境回復に係る研究開発を実施する。
具体的には、福島県が定める「環境創造センター中長期取組方針（フェーズ３）」（令和４年２月福島県環境創造センター運営戦略会議）を踏まえ、関係機関と連携しつつ、森林、河川域等の広いフィールドを対象とした放射性物質の環境動態に関わる研究を行うとともに、その成果を基に放射線量の可視化と将来予測が可能なシステムを提供する等、調査・研究開発の実施とその成果の普及を図る。
研究開発の実施に当たっては、福島県及び国立研究開発法人国立環境研究所との３機関で緊密な連携・協力を行いながら、福島県環境創造センターを活動拠点として、民間・自治体への技術移転等を積極的に進めつつ、成果を着実に現場へ実装するとともに、住民の帰還や各自治体における帰還に係る計画立案、地元の農林業等の再生等にも貢献する。
なお、福島県環境創造センターの活動は、令和６年度末に「環境創造センターにおける連携協力に関する基本協定」の有効期間である10 年を迎えることから、国や関係機関の意見・助言を踏まえて令和７年度以降の研究及び実施体制の見直しを行う。
また、これらの成果を東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置等に活用することを視野に入れて、あらゆる濃度の放射性物質の挙動に対応した研究開発を体系的に実施する。

## Slide 3
第4期中長期計画における研究開発
１．燃料デブリ安全に関連する研究開発
燃料デブリの分析と事故事象の解析・評価により炉内状況を推定する。
非破壊測定を含む取り出された燃料デブリの分析評価手法を確立する。
燃料デブリ取り出し及び保管時の安全を確保し、処分概念の技術候補を提示する。
得られた知見を結集し、原子力安全にも寄与する。
２．放射性廃棄物管理に関連する研究開発
１F放射性廃棄物管理を進めるための合理的な性状把握・評価方法を確立する。
高濃度放射性廃棄物の安全な処理・処分方策を構築する。
多種多様な低濃度放射性廃棄物の廃棄体化を含め、処分を見据えた処理を具体化する。
得られた知見を結集し、既存原子力施設の放射性廃棄物管理にも寄与する。
３．環境回復等に関連する研究開発
モニタリングデータ分析技術・被ばく評価手法の高度化により、避難指示解除に貢献する。
放射性物質挙動を把握し、将来にわたる影響評価・予測を社会に分かりやすく提示する。
４．放射線共通基盤技術の研究開発、研究開発基盤の整備・強化
放射性物質の分布を可視化し、被ばく量の低減に寄与する。
放射性物質・核燃料物質の分析技術の高度化に寄与する。
放射線と腐食・材料劣化の関係を明らかとし、長期健全性・安全性に寄与する。
研究基盤となる仕組み、体制の強化。
2
  環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術
  環境中の極微量放射性物質の濃度・化学形態分析技術
  分かりやすい放射性物質の挙動に関する情報提供

## Slide 4
森林に残存する放射性Csが、将来、生活圏に流出し、線量率や農林水産物中の 放射性Cs濃度の増加などの影響を及ぼす可能性が懸念された。
調査・分析により環境中での放射性Csの動きのメカニズムを明らかにし、その移行を 表現できるシミュレーションを開発して、将来の濃度・影響を評価した。
懸濁態
（粒子）
堆積物からの溶出
河川に放射性Csが溶け出して、農業用水に使うと農作物中の濃度が100 Bq/kgを超えるのでは。
100 Bq/kgを超えている山野草や淡水魚は、いつになったら100 Bq/kgを下回るのか。
将来、森林から土砂とともに放射性Csが流れ出し、河川によって運ばれて、生活圏近くに堆積すると、線量率が増加するのでは。
落葉等の分解
樹木の洗い流し
農産物・水産物・飲料水への移行
生活圏周辺での堆積
溶存態
（イオン）
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
3

## Slide 5
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
4
森林
渓流
河床・河川敷
ダム・湖沼
湖底
堆積物
近海
外洋
河川
都市域
農地
農作物
魚・水
魚・水
魚介類
海底
堆積物
土壌・有機物とともに流出
堆積・収着
侵食・脱離
流出入
流出・灌漑
葉
枝
樹皮
辺材
心材
落葉層
土壌層
転流など
吸収
吸収
落葉・樹幹流など
脱離・移流・分散
流出
堆積・収着
侵食・脱離
森林土壌流亡調査
湖沼での沈降土砂 サンプリング
海底土のサンプリング
河川水の自動観測・ サンプリング
堆積・収着
侵食・脱離
森林生態系内の 分布状況の観察
都市域からの流出調査
放射能濃度の測定
Cs吸着固相の同定
森林から河川水系・河口域まで系統的に調査を行うことで、放射性Csの水系全体での挙動を把握した。

## Slide 6
森林内の長期プロット観測データから森林からの放射性Csの流出量を評価するとともに事故からの経過年数による傾向を分析する。その結果をシミュレーションに反映する。
【当初計画】
様々な森林環境における放射性Cs流出量の経年変化の把握および経年変化の要因解明
【成果】
1年間に森林から流出する放射性Csの流出率は、森林施業や除染活動のない森林において0.1%のオーダー。
除染地と林野火災の跡地では、林床の被覆率の回復とともに、放射性Csの流出率が2%台から0.1%オーダーへと低下。下草の繁茂や落葉落枝の堆積による林床被覆の回復が流出率の低下に寄与。
林床被覆の回復に伴う放射性Cs流出率の低下は、流出物の主体が、放射性Cs濃度の高い土壌粒子から放射性Cs濃度の低いリターへ変化したことに起因。
富岡町の除染検証委員会においては、森林での放射性Cs動態調査結果が、特定復興再生拠点区域の避難指示解除の議論の際の重要な情報として活用された。
様々な森林環境の放射性Cs流出率データを自治体へ提供し、森林環境から生活圏への放射性Cs移動に関わる不安払しょくに貢献
F-REIの実施するフィールド研究として継続的なデータ取得/評価をアサイン
アウトカム
【評価】
除染地と未除染地における林床被覆率の差異が放射性Cs流出量に及ぼす影響に関する論文が学術誌に掲載(新里ほか，2025（印刷中），地学雑誌）
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
研究項目
環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術（森林からの流出量評価）
5
【1年間当たりの森林からの放射性Cs流出率】
【森林での放射性Cs流出量の長期観測】
ℓ
人為的改変 のない山林 ・コナラ林；川俣町山木屋地区 ・スギ林；川内村荻地区 | コナラ林；0.18→0.10% （2013年→2019年） スギ林 ；0.19→0.02% （2013年→2018年）
除染地 （除染翌年→3年後） ・川俣町山木屋地区 | コナラ林；2.55→0.65% （2016年→2018年） ※被覆率；30→82%
林野火災の跡地 （火災当年→2年後） ・浪江町井出地区 | スギ林 ；2.60→0.16% （2017年→2019年） ※被覆率；10→95%
Chart: 
| June 19 - July 19, 2017 | July 19 - Aug. 22, 2017 | Aug. 22 - Sept. 19, 2017 | Sept. 19 - Oct. 18, 2017 | Oct. 18 - Nov. 20, 2017 | Nov. 20 - Dec. 19, 2017 | Dec. 19, 2017 - April 19, 2018 | April 19 - May 18, 2018 | May 18 - June 19, 2018 | June 19 - July 19, 2018 | July 19 - Aug. 21, 2018 | Aug. 21 - Sept. 19, 2018 | Sept. 19 - Oct. 19, 2018 | Oct. 19 - Nov. 19, 2018 | Nov. 19 - Dec. 19, 2018 | Dec. 19, 2018 - April 10, 2019 | April 10 - June 10, 2019 | June 10 - Aug. 9, 2019
Litter and its fragments | 32.5378 | 32.4711 | 22.6866 | 21.6198 | 29.3729 | 12.9651 | 43.7771 | 23.6788 | 24.8441 | 26.9073 | 30.3702 | 39.1643 | 33.868 | 22.45 | 43.9722 | 59.8311 | 62.621 | 78.5305
Gravel (2 mm or more) | 34.2327 | 52.1935 | 49.1024 | 50.518 | 38.901 | 61.8902 | 44.623 | 52.6665 | 54.703 | 45.5879 | 45.7911 | 40.4745 | 38.7287 | 57.034 | 39.2427 | 23.8724 | 21.2395 | 13.2395
Sand (less than 2 mm) | 33.2295 | 47.8065 | 28.211 | 27.8622 | 31.7261 | 15.1557 | 11.5999 | 23.6548 | 20.4529 | 27.5048 | 23.8387 | 20.3612 | 27.4032 | 20.5166 | 16.7852 | 16.2965 | 16.1394 | 8.23
2017年6月-7月
8月-9月
10月-11月
2017年12月-2018年4月
5月-6月
7月-8月
9月-10月
11月-12月
2019年4月-6月
リターとその破片
礫サイズ（2 mm以上）
砂サイズ（2 mm未満）
【林野火災地の跡地における流出物の構成の経年変化】
リター含有量の増加

## Slide 7
樹木の種別および部位別の濃度の経年変化のデータを取得して、森林内の放射性Csの存在量を明らかにする。その知見をシミュレーションに反映する。
【当初計画】
様々な森林環境における林内の放射性Cs分布の経年変化の把握
【成果】
2018年から6年間にわたる長期の伐木調査の結果、森林における放射性Csは、90％以上が森林土壌中に分布することが判明。
樹木に分布する放射性Csの割合は、2018年から2023年にかけて、4％台から1%台へと低下。
2020年以降は樹木の放射性Cs量の低下が鈍化し、森林内の放射性Cs分布が、ほぼ平衡状態に達していると考えられる。
様々な森林環境の放射性Cs分布データを自治体へ提供し、林産物の濃度上昇に関わる不安払しょくに貢献。林産物の利用再開に関わる検討への基盤データとしての利用を期待
アウトカム
【評価】
森林内の放射性Cs分布がほぼ平衡状態に達している現時点の放射性Cs濃度に基づいて、今後、森林の利用方策の検討を進めることが重要になると考えられる。
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
研究項目
環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術（樹木調査）
6
【森林での放射性Cs流出量の長期観測】
2018年10月
木部(心材)
木部(辺材)
形成層
内樹皮
外樹皮
地上部(樹木) << 地下部（落葉落枝、土壌） ←沈着量の９割以上
地上部
（コナラ立木）
地下部
（落葉落枝と土壌）
22.6 kBq/m2
土壌の断面
(％)
(％)
リター層
腐植層
コナラ立木の辺材と樹皮の137Cs沈着量が減少
16.5 kBq/m2
548 kBq/m2
597 kBq/m2
2013.4.1に減衰補正
(％)
(％)
2019年10月
川俣町
コナラ林
137Cs沈着量（％）
地上部
（コナラ立木）
地下部
（落葉落枝と土壌）
地上部
（コナラ立木）
地下部
（落葉落枝と土壌）
2020年10月
10.3 kBq/m2
609
kBq/m2
(％)
(％)
Chart: 
| 森林土壌(採取日） | コナラ立木(採取日）
心材 | 0.040648
辺材 | 0.39494
樹皮 | 0.96243
枝 | 0.33303
広葉 | 0.11183
鉱物土壌層 | 98.1571
H層 | 0
F層 | 0
リター層 | 0
Chart: 
| コナラ立木(採取日）
心材 | 0.040648
辺材 | 0.39494
樹皮 | 0.96243
枝 | 0.33303
広葉 | 0.11183
2021年8月
地上部
（コナラ立木）
地下部
（落葉落枝と土壌）
田村市都路町
コナラ林
Chart: 
| 森林土壌(採取日） | コナラ立木(採取日）
心材 | 0.13233
辺材 | 0.21615
樹皮 | 0.56834
枝 | 0.49337
広葉 | 0.16625
鉱物土壌層 | 97.2719
H層 | 0
F層 | 0.9957
リター層 | 0.156
Chart: 
| コナラ立木(採取日）
心材 | 0.13233
辺材 | 0.21615
樹皮 | 0.56834
枝 | 0.49337
広葉 | 0.16625
2023年9月
地上部
（コナラ立木）
地下部
（落葉落枝と土壌）
3.4 kBq/m2
214
kBq/m2
5.1 kBq/m2
269
kBq/m2
(％)
(％)
【森林内における放射性Cs分布の経年変化】

## Slide 8
室内実験によって、林産物 (キノコ) の土壌からの移行要因を明らかにする。その知見をシミュレーションに反映する。
【当初計画】
住民の関心が高いキノコ子実体へのCs移行メカニズムを解明
【成果】
放射性Csは、子実体が発生する際に培地中を大きく動くことが明らかになった。
培地中に広がった菌糸全体から子実体へ放射性Csが移行することが明らかになった。
CsとKが子実体へと取り込まれる機構が異なることが明らかになった。
培地から子実体への水の移行に伴ってCs移行することが明らかになった。
室内実験結果を自治体へ提供。林産物の利用再開に関わる検討への基盤データとしての利用を期待
F-REIの実施する室内実験として菌の種類や生育条件などを変えたデータ取得/評価をアサイン。
アウトカム
【評価】
除染地と未除染地における林床被覆率の差異が放射性Cs流出量に及ぼす影響に関する論文が学術誌に掲載(新里ほか，2025（印刷中），地学雑誌）
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
研究項目
環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術（林産物調査）
7
【きのこ培養試験】
【子実体と培地のCsおよびK濃度の相関】
放射性Csは、子実体へ
受動的に取り込まれている
カリウムは、子実体へ
能動的に取り込まれている
Chart: 137Cs concentration in medium (Bq/kg-dry wt)
| 30.861894938649542 | 538.76166416756507 | 287.06946806778859
子実体 | 88.7675 | 1837.5 | 866.55
Chart: 40K concentration in medium (Bq/kg-dry wt)
| 224.01299426404427 | 189.07700898018609 | 214.54233246354767
子実体 | 966.65 | 1056.9 | 854.075
A
B
Cs(L)
28Bq/kg
Cs(H)
494Bq/kg
Cs(H)
494Bq/kg
Cs(L)
28Bq/kg
LH
HL
試験区名
↓
放射性Cs137
濃度を測定
Cs濃度が異なる培地を培養瓶の上下に配置
発生した子実体のCs濃度測定
Chart: 子実体の放射性Cs137濃度 (Bq/kg-乾燥重量)
| HL | LH
 | 878.525 | 888.8
子実体は、同じ濃度になった。
菌糸を介して培地全体からCsを子実体に集めていることがわかった

## Slide 9
河川で取得した環境試料中の長期的な放射性Cs濃度を測定したフィールドデータから、放射性Csの生物への移行メカニズムを明らかにし、その知見をシミュレーションに反映する。
【当初計画】
森林から河川系への生物利用性Cs供給メカニズムの解明:
放射性Csの供給源および供給量の変化を明らかにするための長期モニタリング
生物利用性Cs供給メカニズムについての調査研究
水産物への移行等、長期的な被ばく線量評価に必要な環境移行パラメータの取得
【成果】
河川水のCs-137濃度は溶存態・懸濁態ともに2～6年の実効半減期で引き続き低下。
1F事故由来I-129を指標とした河川系へのCs-137供給源の推定手法を開発。同手法を用いて事故後5年間にわたる陸域から海洋へのI-129河川流出量を評価し、沿岸域への影響がほとんど無いことを示した。
プラスチックからバイオフィルムを簡便に抽出する手法を開発。河川を流下するマイクロプラスチックが、バイオフィルムを介して放射性Csのキャリアとなることを明らかにした。
懸濁物質に含まれる可給態Cs-137が最大で溶存態Cs-137と同程度存在することを明らかにし、溶存態Cs-137のみの評価ではCs-137生物利用能が過小評価される可能性を示唆した。
炭素・窒素同位体比を用いた食物網解析法と長期モニタリング結果から、水生餌資源を利用する淡水魚（ヤマメ）のCs-137濃度が溶存態Cs-137濃度とカリウムイオン濃度により予測可能であることを確認した。
長期モニタリングに基づき、自治体・漁業者に放射性物質の濃度レベルと時間推移に関する情報を提供し、安心感の醸成に貢献した
F-REIの実施するフィールド研究として継続的なデータ取得/評価をアサイン
アウトカム
【評価】
河川Cs動態に関する学術論文6報を発表し、うち3報は高IF(>8)誌に掲載
アジア諸国の原子力研究機関に環境放射能調査と成果について講義
F-REIの研究テーマとして河川水系における環境放射能アセスメントに展開
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
研究項目
環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術（河川における動態）
8
【Cs-137供給源推定手法の開発】
【マイクロプラスチックと放射性Csの関係】
【生物利用性137Cs存在量の評価】
Nakanishi et al. (2024) Environ. Pollut.
Battulga et al. (2022) Sci. Total Environ.
Tanaka et al. (2024) ACS ES&T Wat.
Nakanishi et al., ICRER 2024
自治体説明資料

## Slide 10
河川水で取得した環境試料中の鉱物と放射性Cs濃度を測定したフィールドデータから、放射性Csの移行への鉱物の果たす役割を明らかにし、その知見をシミュレーションに反映する。
【当初計画】
河川水系中の放射性物質の移動に寄与する鉱物種の特定
鉱物と放射性物質との吸着メカニズムの解明
【成果】
河川水系中では、細粒砂分画が最も放射性Csの吸着に寄与する。
河川堆積物に含有する放射性Csは鉱物種ごとに異なる。
放射性Csが吸着しやすいと知られる雲母鉱物だけでなく、新たに、有色鉱物や無色鉱物にも放射性Csが含まれることを確認。河川水への放射性Csの溶出速度や、河川水からの取り込み速度が、従来の予測と異なる可能性
農水産物中の放射性Cs濃度の将来予測をするうえで、放射性Csの河川水への溶出、堆積挙動の影響のシミュレーションによる評価パラメータを反映。
アウトカム
【評価】
河川水系中の放射性Csの吸着と移動に関わる鉱物の特徴を明らかにした論文が国際誌に掲載(Hagiwara et al., 2020, Journal of environmental radioactivity）
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
研究項目
環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術（鉱物調査）
9
【上流から下流の流径毎の放射性Csの含有割合】
【河川水系中の鉱物毎の放射性Cs濃度】

## Slide 11
Chart: 事故からの経過年（年）
研究項目
貯水池で取得した環境試料中の長期的な放射性Cs濃度を測定したフィールドデータから、放射性Csの生物への移行メカニズムを明らかにし、その知見をシミュレーションに反映する。
【当初計画】
貯水池における放射性Cs濃度の経年変化の把握
貯水池底質からの放射性Csの溶出メカニズムの解明
【成果】
大柿ダムの溶存態137Cs濃度は、流入水3.2年と放流水3.7年の半減期で低下。流入水よりも放流水の濃度が有意に高い。
底質間隙水の137Cs濃度は、湖水の溶存態137Cs濃度よりも、1～3オーダー高い。間隙水の137Cs濃度と同様に、 Cs+と同じ1価の陽イオンであるNH4+は深度が深くなるにつれて濃度が上昇。
底質と間隙水の間における137Csの分配係数（Kd値）はCs+の主要な競合陽イオンであるNH4+の濃度と有意かつ負の相関、すなわちイオン交換により底質に吸着していた137Csが再溶出し、間隙水の137Cs濃度が上昇。
しかしながら諸外国に比べて、大柿ダム底質は137Csを溶出しにくい性質（同様のNH4+濃度の場合、 Kd値が高い）を有していることが明らかになった。
関係省庁や自治体へ情報を提供。灌漑用水利用の安全性や営農再開に向けた水稲の作付制限の解除の検討に貢献
F-REIの実施するフィールド研究として継続的なデータ取得/評価をアサイン
アウトカム
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術（貯水池）
10
【貯水池底質と間隙水の137Cs濃度と水質】
【大柿ダム流入水と放流水の137Cs濃度】
ℓ
【Kd値とNH4+濃度の関係】
流入水
放流水
Funaki, H. et al., Remobilisation of radiocaesium from bottom sediments to water column in reservoirs in Fukushima, Japan. Science of the Total Environment, 812, 2022, 152534.
Tsuji, H. et al., Effects of temperature and oxygen on 137Cs desorption from bottom sediment of a dam lake. Applied Geochemistry, 140, 2022, 105303.

## Slide 12
河口域で取得した環境試料中の長期的な放射性Cs濃度を測定したフィールドデータから、放射性Csの生物への移行メカニズムを明らかにし、その知見をシミュレーションに反映する。
【当初計画】
海底堆積物の放射性Cs分布状況調査：1回/年
濁度や流速等の把握のための調査：1回/年
高濁度層中の放射性Cs濃度の把握
【成果】
請戸川河口の２地点でWQシステム（濁度や流速測定）とSTシステム（高濁度層を構成する粒子の採取）の２種類について、それぞれ１年間と55日間の係留を実施し（図1）、実測した流速と公開されている波浪データからせん断力を計算した。
沿岸における濁度（沈降粒子量）の変動は、「流速」と「波浪」のせん断力（再懸濁）、「河川流入」による濁度変動の3要因で説明できると考え、濁度に対する3要因の割合を重回帰分析を用いて計算した（図2）。その結果、流速、波浪、河川流入の割合が、St.1では、それぞれ、61%、18%、21%、St.2も同様に計算すると、81%、2%、17%となった。そのため、沿岸では再懸濁による放射性Csの2次移動が支配的であることが示唆された。
関係省庁や自治体、漁業者へ情報を提供。 漁業等に対する安心・安全に繋がる情報として周知されている
アウトカム
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
研究項目
環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術（河口域）
11
セジメントトラップ（海中）
セジメントトラップ
シンカー
アンカー
電磁流速計
濁度計
WQシステム
STシステム
塩分水温計
1.5 m
1.0 m
1.5 m
図1 対象地域と係留システム
図2 放射性Csの2次移動の割合
Toshiharu Misonou et al, Migration processes of radioactive cesium in the Fukushima nearshore area: Impacts of riverine input and resuspension, Marine Pollution Bulletin, Volume 178, 2022

## Slide 13
研究項目
様々な分析手法を組み合わせて環境中における放射性物質の存在形態を明らかにし、生態系への放射性物質移行メカニズムを明らかにする。
【当初計画】
舗装面における放射性Cs濃度の経年変化の把握
舗装面からの放射性Csの溶出特性の評価
【成果】
舗装面の137Cs沈着量は、土壌面よりも速やかに減少。さらに人間活動がある避難指示が解除された居住区域では、人間活動の無い帰還困難区域よりも速やかに減少しており、市街地は他の土地利用よりも速やかに環境回復し、回復速度は住民の帰還で促進されることが示唆。
舗装面における137Cs沈着量の減少は、主に降雨による洗い流しに起因しており、溶存態として水系へと移行。
降雨による洗い流し効果は、表面流の水温の影響を強く受ける可能性が示唆。
関係省庁や自治体と共有され、帰還後の安全性や帰還に向けたリスクコミュニケーションに貢献
F-REIの実施するフィールド研究として継続的なデータ取得/評価をアサイン
アウトカム
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術（市街地）
12
【舗装面における137Cs相対沈着量の経時変化】
【市街地からの137Cs流出特性】
【舗装面からの137Cs溶出濃度】
夏季
冬季

## Slide 14
研究項目
電源不要で任意の場所・期間のダスト観測法としてコケバッグを提案し、環境中での観測試験および放射性ダスト評価に取り組む。
【当初計画】
コケバッグによるダスト中の放射性Cs（137Cs）濃度評価の定量性を評価する。
【成果】
選定した3種類のいずれのコケも、コケバッグ中の137Cs濃度は、ばく露時間に対して良好な直線性を示し、定量的な放射性ダストの評価が可能である。
同一地点で１か月ごとの大気浮遊じん測定結果とコケバッグ中の137Cs濃度を比較した結果、コケバッグと同程度の高さで採取された大気浮遊じん濃度との間に良好な相関関係がみられた。これらのことから、ダストサンプラーを代替（補完）する手法としてコケバッグを活用することができると考えられた。
フィルター法と比較したコケバック法の有用性を明らかにし、東電や自治体に紹介した。
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
13
図１（上）：コケバッグ材料のオオミズゴケとコケバッグ観測の様子
図２（右上）：コケの種類による放射性Cs濃度の違い。5地点・3種類の観測データを用いて、最小二乗法により、地点係数（LF）・種類係数（SF）を推定した。
図３（右）：オオミズゴケの形状の電顕観察像。オオミズゴケは表面に袋状構造を持つことにより、Csを含むダストを捕捉しやすいと考えられた。
DiPalma et al., 2022
10 µm
アウトカム
オオミズゴケ
ハイゴケ（日本）
ハイゴケ（イタリア）
Dohi et al., 2025 in preparation
図４（上）：13か月間（1か月毎）の、大気浮遊じん測定結果（福島県・JAEA）と、コケバッグ観測結果（大熊町・大野）。福島県のダストサンプラーの採取口高さは約2m高、JAEAのダストサンプラーの採取口高さは約1.2m、コケバッグの設置高さは約2m。
Chart: 137Cs concentration in moss bag (Bq/kg)
| 35.564100000000003 | 26.060199999999998 | 18.445499999999999 | 12.408799999999999 | 1.889 | 10.4016 | 13.670199999999999 | 26.384899999999998 | 23.775300000000001 | 18.288900000000002 | 33.261600000000001 | 52.509700000000002 | 80.712500000000006
SC | 0.0002 | 6.6e-05 | 3.9e-05 | 1.6e-05 | 1.2e-05 | 1.4e-05 | 2.9e-05 | 4.2e-05 | 5.1e-05 | 3.1e-05 | 8.7e-05 | 9.7e-05 | 0.00023
Chart: 137Cs concentration in filter (Bq/m3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
JAEA・大気浮遊じん | 0.00033362 | 9.138e-05 | 0.00010572 | 0.00010434 | 0.0001298 | 0.0001167 | 0.000173 | 0.00012225 | 0.00010508 | 3.9127e-05 | 0.00010517 | 0.00011689 | 0.00046695
県・大気浮遊じん | 0.0002 | 6.6e-05 | 3.9e-05 | 1.6e-05 | 1.2e-05 | 1.4e-05 | 2.9e-05 | 4.2e-05 | 5.1e-05 | 3.1e-05 | 8.7e-05 | 9.7e-05 | 0.00023
SCコケバッグ | 35.5641 | 26.0602 | 18.4455 | 12.4088 | 1.889 | 10.4016 | 13.6702 | 26.3849 | 23.7753 | 18.2889 | 33.2616 | 52.5097 | 80.7125
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
観測月
図５（右上）： 13か月間（1か月毎）のコケバッグ観測結果と大気浮遊じん測定結果（福島県）との関係を表したグラフ（大熊町・大野）。ダストフィルター中の137Cs濃度と、コケバッグ中の137Cs濃度に良好な相関関係が示された。
環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術（コケバッグによるダスト特性調査）

## Slide 15
段階的な林産業・（特に内水面）水産業の再開に対応するために、生態系への放射性物質移行メカニズムを明らかにし、シミュレーションを用いた生態系内の将来濃度の推定手法を整備する。
実際の現象を再現可能なモデルにより、森林や河川水系を介した放射性Cs移行と林産物・水産物の放射性Cs濃度の予測が可能になる。
樹木・キノコ・渓流魚などの濃度予測結果を自治体に提供し、将来に向けての研究開発要望をいただくことにつながっている。新たに開発したモデルは、生物移行性の高い溶存態放射性Csの発生メカニズム解明と濃度予測へ活用していく。
関係省庁や自治体、漁業者へ情報を提供。帰還後の安全性や帰還に向けたリスクコミュニケーションに貢献。
アウトカム
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
研究項目
環境動態メカニズムの解明とシミュレーション技術 (コンパートメントモデルの開発)
14
【近年の主な成果】
生物利用性の高い河川中の溶存態放射性Cs濃度の再現性を確認した。森林内の落葉層の分解が河川水中の溶存放射性Cs濃度に影響していることを解明。（2022）
森林内の放射性Cs分布の変化が空間線量率の変化に与える影響を確認した。2012年頃までは、樹冠に残った放射性Csからの放射線の寄与が一定程度あったが、その後は落葉層や深度5cmまでの土壌に含まれる放射性Csからの寄与が支配的であることを解明。（2021）
2011
2012
2015
葉
枝
樹皮
落葉層
土
材
【当初計画】
構築したコンパートメントモデルで、で水産物等のシミュレーションを実施し、信頼性を評価する。
森林内の放射性Csの動態が渓流魚中の放射性Cs濃度に与える影響を確認した。渓流魚に取り込まれる放射性Csは、森から川への異なる3つの経路から供給されること、各経路からの寄与率が時間とともに変わることを解明。（2019）
事故後初期における陸から海洋への放射性Csの流出量を評価した。事故後半年間の放射性Cs流出量は、1Fからの直接放出量や大気を経由したフォールアウト量に比べ流出量が2桁程度少ないこと、2017年までに河川から海へ流出した量の6割を占めることを解明。（2019）

## Slide 16
これまでの環境動態研究の成果をベースとしたF-REIへの移管に向けた先行研究を実施。
上記先行研究を通して、F-REI関連のステークホルダーと議論を重ねR7年度以降の研究開発を方向づけた
アウトカム
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
15
【委託研究】
避難指示解除後の人間活動が陸域の放射性物質移行に与える影響を評価するとともに、移行抑制対策の効果を評価することにより、福島復興に向けた安全安心なまちづくりに貢献する取り組みを目指した研究を開始。
環境回復に係る地元ニーズ整理のために、根拠情報Q&Aサイトのアクセス解析および地元自治体への説明時の議事録のテキストマイニング等を実施。
林床において菌類が放射性Csの移行に与える影響を評価するための試験等を開始。
放射能濃度予測システムを利用した淡水魚中放射性Cs濃度の出荷制限解除予測の取り組み。
これまでに開発したモデルを利用し、木材への放射性Cs移行抑制対策の予測を実施。
菌類のCs移行に与える役割を評価するための室内実験
テキストマイニングによる地元自治体のニーズ整理の例
森林管理における追加的対策が木材中放射性Cs濃度に与える影響の検討例
放射能濃度予測システムを利用した淡水魚中放射性Cs濃度の出荷制限解除予測の取り組み
研究項目
環境中の放射性物質の動態への人間活動の影響・移行抑制対策効果の評価手法開発

## Slide 17
参考: JAEAの提案により進められているF-REIでの環境動態研究の展開
16
1F周辺環境における残された課題
☆山野草や淡水魚など15品目の出荷制限 (2024年4月現在)
⇒放射性Csの林産物・水産物への移行メカニズムを明らかにし、濃度の将来予測や濃度抑制対策を評価
☆1F周辺区域を中心に帰還困難区域が設定中 (2024年4月現在)
⇒除染や環境管理などの人間活動による環境への影響を評価
総合的な評価 (アセスメント) により、これらの影響に適応した生活圏のあり方の検討に資する情報を提供し、安全・安心感を醸成し、区域解除と住民の方々の帰還を促進

## Slide 18
17
課題への取り組み（F-REI環境動態研究のグランドデザイン）
☆人間活動の影響・移行抑制対策の効果の評価手法 (環境放射能アセスメント手法)を開発・カルチャー化を目指す
課題設定 (リスクコミュニケーション)
フィールドワーク/分析
解析・シミュレーション
アセスメント (評価)
参考: JAEAの提案により進められているF-REIでの環境動態研究の展開

## Slide 19
18
淡水魚アセスメントの例
水産物（淡水魚）に関する住民・地域の要求事項
放射能濃度予測システムを利用して、事故後から蓄積された
モニタリングデータを集約し、濃度変化を可視化
福島県における淡水魚の摂取制限の解除時期は？
Q
〇〇川水系の淡水魚〇〇は〇〇年に摂取制限解除が予測されます
A
放射能濃度予測システム
基準値
95%予測区間
→解除時期の評価
放射性濃度トレンドグラフ
出荷制限解除の要件である「すべてのモニタリングデータが
基準値（一般食品：100 Bq/kg）を安定的に下回る時期」を
95％予測区間を用いて安全側に評価（アセスメント）
100Bq/kg
例: ヤマメ（養殖をのぞく）
出荷制限区域
2024年3月時点
河川 | 95%タイル値が基準を下回る時期
阿武隈川 | 2042年6月頃
太田川 | 2050年以上
真野川 | 2050年以上
新田川 | すでに基準値を下回る
何故下がらないか、どうすれば加速化できるか？次ページ
参考: JAEAの提案により進められているF-REIでの環境動態研究の展開

## Slide 20
19
CMFWによる渓流魚中の放射性Cs濃度の予測例
Kurikami et al.(2019)：Numerical study of transport pathways of 137Cs from forests to freshwater fish living in mountain streams in Fukushima, Japan. Journal of Environmental Radioactivity 208–209, 106005
落葉・林内雨・樹幹流
有機土壌層
落葉層
有機土壌層から
河川への直接落葉
落葉層から
浸透
樹皮
辺材
心材
川
渓流魚
計算で考慮する部位
放射性Cs
枝
葉
転流
放射性Csの動き
無機土壌層へ
＊1 縦軸は対数スケール
＊2 森林での放射性Cs量変化の傾きを示しており、縦軸の値とは対応しない。
直接落葉から
有機土壌層から
落葉層から
渓流魚の放射性Cs濃度の低下
経過年数
渓流魚の放射性Cs濃度＊1
森林での放射性Cs量の低下速度＊2
環境モニタリングデータを用いて森林から渓流魚へ移動する放射性Csの経路を分析した。
その結果、渓流魚に取り込まれる放射性Csは、異なる3つの経路から供給されることがわかった。
葉や落葉層に含まれる放射性Cs濃度の急速な低下により、経路①②からの供給量が低下したことが渓流魚中の放射性Cs濃度の低下に大きく影響してきたと考えられる。
今後、経路③からの寄与が大きくなると考えられるが、有機土壌層内では放射性Csは緩やかに深さ方向に移動しながら無機土壌層に吸着することが想定される。
今後も渓流魚の放射性Cs濃度は継続的に低下していくことが期待されるが、渓流魚の放射性Cs濃度の将来予測のためには、有機土壌層から無機土壌層への放射性Csの動きや存在状態の更なる解明が必要。
今後、フィールドデータを元に物理モデルを活用し、パラメータを精緻化し、濃度低減に役立つ対策を探る
参考: JAEAの提案により進められているF-REIでの環境動態研究の展開

## Slide 21
20
住民の被ばく評価リスク検討
福島県浪江町の津島地区で実地調査を実施（9月23日～30日）
  津島地区に居住する住民に協力いただき、食事サンプル（3食×2日分）と個人線量を取得
  そのほか、大気浮遊塵サンプル、空間線量率などのデータを取得
内部被ばく線量評価コード（IDCC）を用いて、食事試料を摂取した場合の内部被ばく線量を算出する予定
→放射線被ばくの現状を把握し、帰還住民の不安に答える情報を提供
基礎データ取得、分析（弘前大）
・協力住民から取得
- 食事試料（3食×2日分）
- 食事の調理に用いた食材試料
- 食習慣に関するアンケート調査
・サンプルデータ分析
取得した食事試料および食材試料から、各食品種目の摂取量および放射性Cs濃度を分析
→現在分析中
ツールを用いた被ばく評価（JAEA）
・弘前大の試料分析結果から内部被ばく線量を評価
食事試料中に含まれる放射性Cs濃度から、摂取した場合の内部被ばく線量を算出
→計算には内部被ばく線量評価コード（IDCC）を活用
・内部被ばく線量評価コード（ IDCC ：Internal Dose Calculation Code）
‐JAEAがH29(2017)～原子力規制庁事業として開発
‐ICRP 2007年勧告に準拠した線量係数計算機能をもち、等価線量や実効線量係数を算出
‐核種摂取量推定機能をもち、摂取シナリオやモニタリング結果からの摂取量推定が可能
‐急性/慢性摂取による体内放射能や排泄率の推移を可視化し、預託実効線量を表示
・評価結果例（協力住民へフィードバック予定）
試料分析結果から摂取シナリオを想定し、
慢性的な経口摂取の被ばく線量を算出
例：1日3食分の放射性Cs濃度を
100Bqだった場合
→ 3食を繰り返し１年間毎日食べ続けた場合、
  預託実効線量（50年）は 0.50 mSv になる
種目 | 摂取量 (1週間）
米 | *** 合
肉 | *** グラム
魚 | *** グラム
野菜 | *** グラム
水 | *** リットル
体内残留放射能（Bq）の推移を
グラフ表示
1年継続
摂取
参考: JAEAの提案により進められているF-REIでの環境動態研究の展開

## Slide 22
自治体、漁業者へ処理水放水前後におけるヒラメ中のトリチウム濃度に関する情報を提供し、安心感の醸成に貢献した
アウトカム
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
研究項目
環境中の極微量放射性物質の濃度・化学形態分析技術
21
開発した有機結合型トリチウム（OBT）の迅速分析法を福島県沿岸のヒラメに適用して、濃度を測定した。 また、高感度な公定法の適用から、処理水放水前後におけるトリチウムのヒラメへの移行状況を確認した。
【当初計画】
福島県沿岸4地点から処理水放水前後に捕獲 したヒラメへ開発した迅速分析手法を適用した。
高感度な公定法を用いて、より低濃度までの 分析を実施した。
福島県沿岸域からの水産物採取の概要
2023年12月試料採取の様子（例、B地点（B23））
高感度な公定法を用いて評価したヒラメ中 トリチウム（TFWT、全OBT）濃度とヒラメ棲息深度の海水に含まれるトリチウム濃度との比較
【成果】
迅速分析手法では、全地点のヒラメで、TFWTおよび全OBTは、検出されなかった。
公定法では、ヒラメ可食部のOBT濃度は検出されなかった。 ヒラメ可食部のTFWT濃度は検出されたが、海水中濃度と同等であった。
処理水放水によるヒラメへのトリチウムの蓄積は確認されなかった。
(OBT:
検出下限値以下)

## Slide 23
研究項目
環境中での核種移行メカニズムを明らかにするために、環境中における様々な放射性物質の極微量な濃度および化学形態の分析手法を整備する。
【当初計画】
環境試料中に含まれる放射性物質へと干渉する物質を排除する仕組みを構築し、迅速かつ高感度なICP-MS分析法を開発する。
【成果】
海洋試料に含まれる極微量の99Tcを検出するため、アニオン交換樹脂による海水中の99Tc濃縮試験を行った。また、試料採取場所での濃縮が可能な可搬型99Tc濃縮装置を構築し、実際の海洋調査にて利用できることを確認した。
ICP-MS内のコリジョン・リアクションセル（CRC）にO2およびCO2の混合ガスを導入し，同重体干渉物質の129Xeと127IH2+を除去する技術を開発した。本法により、従来適用が難しかった雨水試料に含まれる129Iの分析が可能となった。
129Iの研究所間比較に開発した手法で参加し、分析法開発や環境試料分析へと活用される標準物質の開発へと貢献。
アウトカム
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
環境中の極微量放射性物質の濃度・化学形態分析技術
22
【ヨウ素-129分析法の概念図】
M. Matsueda et al., Anal. Sci., 38, 1371-1376 (2022).
【O2+CO2混合ガス導入時の
ヨウ素とm/z 129のバックグラウンド強度】
（安定同位体ヨウ素を1000 ppm導入)
O2流量は1.0mL/minに固定し、
CO2流量を変動
【可搬型99Tc濃縮装置と模擬物質を用いた回収率確認】
濃縮装置
海水200 Lをアニオン交換樹脂に通液した際のRe吸着率98%
（Reは99Tcと類似挙動を有する回収率トレーサー物質）
濃縮装置の設計
船上での海水濃縮
ポータブル電源
海水の採水タンク
（200L）

## Slide 24
環境動態に関わる研究成果を基に放射線量の可視化と将来予測が可能なシステムを提供する等、成果の普及を図る
【当初計画】
福島の環境に係る研究成果・モニタリングデータを提供する包括的評価システムの運営
【成果】
環境動態研究に基づく知見を整理した根拠情報Q&Aサイトおよび環境モニタリングデータ集約した放射性物質のモニタリングデータの情報公開サイト（EMDB）をコンテンツとする福島総合環境情報サイトFaCE!Sを運営・更新
根拠情報Q&Aサイトは令和6年度末時点で170件の記事を掲載。
EMDBは令和6年度末時点で約6,800万件のデータを登録・公開
アクセス数は順調に推移。
福島の環境に係る情報をデータと知見の両面から提示することで、住民の安心・不安低減に寄与
EMDBは令和7年度も継続して規制庁受託事業で運営、Q&Aサイトは動態研究終了に伴いF-REIへ移管
アウトカム
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
研究項目
分かりやすい放射性物質の挙動に関する情報提供
23
福島総合環境情報サイト
FaCE!S
放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト(EMDB)*
根拠情報Q&Aサイト
根拠情報Q&Aサイト アクセス数
省庁、地方自治体、東電等のモニタリングデータを収集・統一フォーマットで登録
ウェブブラウザ上でマップ可視化、継時グラフ表示
データダウンロード機能
主に環境動態研究の成果をQ&A形式でわかりやすく提示
一般向けの記事から根拠情報（論文、報告書）の情報まで幅広く提示
* 原子力規制庁受託事業の直接費で運営
根拠情報Q&Aサイト、EMDBのポータル
関連リンク集等整備
EMDB 登録データ件数
説明の詳細度が異なる複数の階層に分かれた情報提供サイトや、データのダウンロードに加えてウェブブラウザ上で様々な可視化が可能なモニタリングデータの情報公開サイトを構築し、分かりやすく成果情報を提供した。

## Slide 25
自治体や住民の方々に、技術や知見を直接提供し、質問・回答のプロセスを経て理解を深めていただくFace to Faceの情報提供の場を、様々な形で設けた。
【当初計画】
各自治体に対する環境動態研究の成果説明の実施。
福島県環境創造センターの取り組みなどを活用したアウトリーチ活動の実施。
【成果】
R4年度は12自治体、3関係機関、R6年度は、13自治体、2関係機関に対して説明を実施した。
R4年度は2中学校、R5年度は1中学校、1関係団体、R6年度は1中学校、1短大において、出張講座を実施した。
自治体のニーズを踏まえた研究計画を策定できた。その結果、自治体の除染検証委員会等において、避難指示解除の根拠情報として活用されることにつながった。
アウトカム
【評価】
各自治体の具体的なニーズを把握することができた。
1F事故の記憶があいまいな中学生等に対し、あらためて事故後の取り組みを認識し、理解してもらうことができた。
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
研究項目
分かりやすい放射性物質の挙動に関する情報提供
24
環境創造センターの活動の一環として、福島県内の中学校等を対象に、放射線の基礎的な知識や、環境動態研究の成果などを説明する出張授業を実施した。
関係自治体（調査実施自治体、立地自治体）の首長や担当課に対し、毎年度、環境動態研究の成果と今後の計画を説明し、自治体の要望をお聞きする機会を設けた。
環境動態に関わる研究成果を基に放射線量の可視化と将来予測が可能なシステムを提供する等、成果の普及を図る

## Slide 26
３．環境回復等に関連する研究開発
②将来にわたる放射性物質の挙動変化の把握およびその社会への分かりやすい提示
25
落葉等の分解
樹木の洗い流し
懸濁態
（粒子）
森林から流出する放射性Csは少なく、生活圏への影響はほとんどない。
森林に放射性Csが残存し、隣接する生態系に長期間影響を及ぼす。
深部へのCsの移行は極めて遅く、地表から6 cmに80%以上のCsが存在。森林 斜面からのCs流出は年に0.1%程度。
湧水中に溶存態は検出されないが、落葉層の上を数m流れた渓流水中には溶存態Csがわずかに溶出。
河川水中の溶存態Cs濃度は、 時間とともに緩やかに減少。 現在は0.1 Bq/L以下。
河川の懸濁態中Cs濃度は、時間とともに緩やかに減少。土砂が堆積する河川敷の線量率は低下。
大雨時の沿岸域における比較的Cs濃度が高い 土砂の堆積は、局所的であり、一時的。
溶存態
（イオン）
根から樹木に吸収・蓄積されているCsの量は、1年間に実質0.1%程度。樹木内をCsが循環し、ほぼ一定になっている可能性。
濃度の高い河川の淡水魚（特に渓流魚）には、Cs濃度が100 Bq/kgを超える個体が認められる。森林土壌が渓流魚の主たるCs供給源。
堆積物からの溶出
森林に隣接する生活圏では、影響を考慮した環境回復策の検討が必須。
これまでの研究成果の総括

## Slide 27
第4期中長期計画における研究開発
26
(2) 環境回復に係る研究開発
森林、河川域等の広いフィールドを対象とした放射性物質の環境動態に関わる研究を行う
放射線量の可視化と将来予測が可能なシステムを提供する
  森林から河川水系・河口域まで系統的に調査を行うことにより、環境中での放射性Csの移行メカニズムを明らかにし、挙動予測が可能なシステムを構築した。
  森林から流出する放射性Csは少なく、生活圏への影響はほとんどないことについて、科学的根拠とともに説明のロジックを明確に整理した。
民間・自治体への技術移転等を積極的に進めつつ、成果を着実に現場へ実装する
住民の帰還や各自治体における帰還に係る計画立案、地元の農林業等の再生等にも貢献する
  情報提供サイトを構築し、成果情報を分かりやすく発信した。
  得られた情報を、自治体や住民の方々、関係機関等受け手側に合わせた形に整理して、 毎年提供することにより、施策立案に貢献した。
成果を廃止措置等に活用することを視野に入れる
  開発した環境中の極低濃度核種の分析技術を、廃炉現場における極低濃度難測定放射性核種の分析の迅速化、効率化、自動化、省力化技術開発に反映させた。

## Slide 28
27
以下、参考 (研究開発評価対象外)
F-REIでの環境動態研究の展開